## Slide 1
Formation QGIS
Formation QGIS
Niveau Débutant
De la prise en main à la création d'atlas cartographiques
Accueil
Programme
Modules

## Slide 2
Formation QGIS
Prise en main de l'interface QGIS et découverte des panneaux principaux. Exploration des concepts fondamentaux des Systèmes d'Information Géographique.
Comprendre les systèmes de projection et leurs applications. Importer et gérer différents formats de données géographiques (Shapefile, GeoPackage, CSV).
Introduction aux SIG
Gestion des données
1
2
Styles de symboles (catégorisé, gradué), étiquetage avancé, règles de représentation, création de légendes personnalisées, export de styles réutilisables.
3
4
Sélections attributaires et spatiales, calculs de champs, jointures de tables, géotraitements de base (buffer, intersection, découpage), analyse thématique des données.
Manipulation et analyse de données
Symbologie et analyse visuelle
Styles de symboles (catégorisé, gradué), étiquetage avancé, règles de représentation, création de légendes personnalisées, export de styles réutilisables.
54
Mise en page et création d'atlas
Accueil
Programme
Modules

## Slide 3
Qu'est-ce qu'un SIG ?
Système d'Information Géographique
  Collecte, stockage, manipulation, analyse et restitution de données géographiques
  Lien objet spatial ↔ base de données attributaire
  Cas d'usage agents:
    Cartographier les travaux de voirie et consulter l'état d'avancement
    Gérer les réseaux d'eau avec caractéristiques des canalisation
    Suivre les dossiers de permis de construire par parcelle
Différence avec carte papier: Interactivité, analyse, mise à jour continue
Module 1

## Slide 4
Mode Vecteur:
  Points: Mairie, borne incendie, captage (coordonnées X,Y)
  Lignes: Route, cours d'eau, canalisation (succession de sommets)
  Polygones: Parcelle, zone inondable, bâtiment (surface fermée)
Mode Raster:
  Grille de pixels avec valeur par cellule
  Orthophoto: Photographie aérienne redressée (20cm IGN)
  MNT: Modèle Numérique de Terrain (altitude en mètres par pixel)
Règle pratique: Les deux coexistent dans un même projet QGIS
Mode Vecteur vs Raster

## Slide 5
Interface QGIS - Les essentiels
Panneau Couches:
  Liste et ordre d'affichage des couches
  L'ordre dans le panneau = ordre d'affichage
  Règle d'or: Polygones SOUS lignes SOUS points
Panneau Explorateur:
  Navigation dans fichiers et connexions aux sources
  Glisser-déposer pour ajouter des couches instantanément
Barres d'outils:
  Navigation (zoom, déplacement): Z, X, molette souris
  Sélection: par clic, rectangle, polygone
  Édition: mode édition (crayon) pour modifier
Barre de statut:
  Coordonnées curseur, échelle, SCR actif

## Slide 6
Installation et versions
Version LTR (Long Term Release):
  Maintenue et corrigée pendant 1 an minimum
  Recommandée pour les environnements professionnels
  Stabilité garantie
Version courante:
  Nouvelles fonctionnalités toutes les 4 mois
  Plus susceptible de régressions
  Pour utilisateurs avancés
Installation Windows:
  Installeur standalone (recommandé)

## Slide 7
Exercice 1
Prise en main et exploration d'un jeu de données communal
Ouvrir un projet QGIS fourni contenant les limites communales d'un département, un réseau routier et une couche de points (mairies). Explorer l'interface et identifier chaque panneau.
  Ouvrir le projet .qgz fourni par le formateur
  Identifier les types de couches (vecteur/raster) dans le panneau Couches
  Utiliser le zoom et la navigation pour explorer le territoire
  Ouvrir la table d'attributs de la couche communes et identifier les champs
  Changer l'ordre des couches pour modifier l'affichage

## Slide 8
Gestion des données et projections
Formats de fichiers principaux
Shapefile (.shp):
  Format historique, très répandu
  Plusieurs fichiers obligatoires: .shp, .dbf, .shx, .prj
  Limites: nom de champ 10 caractères, 2 Go max
GeoPackage (.gpkg):
  Format moderne recommandé
  Un seul fichier contenant plusieurs couches vecteur/raster
  Pas de limite de nom de champ, pas de limite de taille
Services web:
  WMS: Images de carte (fond de plan IGN) https://data.geopf.fr/wmts?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities
  WFS: Données téléchargeables et interrogeables: https://data.geopf.fr/wfs/ows?VERSION=2.0.0
Module 2

## Slide 9
Import de données CSV/TXT
Étapes clés:
  Vérifier le séparateur: virgule, point-virgule, tabulation
  Identifier les colonnes X/Y: longitude/Easting, latitude/Northing
  Choisir le SCR source: EPSG:3949(MANCHE) ou EPSG:2154 (Lambert 93)
  Gérer l'encodage: UTF-8 (moderne) vs LATIN-1 (ancien)
  Vérifier la géométrie: points bien placés sur la carte
Problèmes courants:
  Colonnes X/Y inversées → points en mer
  Mauvais SCR → décalage important
  Mauvais encodage → caractères bizarres

## Slide 10
Systèmes de coordonnées essentiels
Codes EPSG à retenir:
  EPSG:2154 - Lambert 93 (projection officielle France)
    Coordonnées en mètres
    X: 100 000 à 1 300 000, Y: 6 000 000 à 7 200 000
  EPSG:4326 - WGS84 (GPS)
    Coordonnées en degrés décimaux
    Longitude: -1.09, Latitude: 49.11 (Saint-Lô)
  EPSG:3857 - Web Mercator
    Google Maps, OpenStreetMap
    Ne PAS calculer distances/surfaces
  EPSG:3949 - UTM Zone 31N
    Projection utilisée pour la Manche
Reprojection:
  À la volée: QGIS aligne automatiquement (visualisation)
  Permanente: Exporter dans nouveau SCR (calculs)

## Slide 11
Exercice 2
Import d'un fichier CSV de points de suivi de travaux
Importer un fichier texte contenant des coordonnées GPS des compteurs de régie, vérifier l'encodage et le SCR, puis reprojeter en 3949.
  Ouvrir le CSV dans excel pour identifier le séparateur et l'encodage
  Importer via Couche > Ajouter une couche de texte délimité
  Vérifier que les points s'affichent au bon endroit sur la carte
  Exporter la couche en GeoPackage dans le SCR EPSG:3949

## Slide 12
Table d'attributs
Fonctionnalités essentielles:
  Ouvrir (F6): Chaque ligne = un objet géographique
  Sélection par formulaire: Filtrer selon critères
  Tri et recherche: Trier par colonne, rechercher rapidement
  Mode édition (crayon): Modifier, ajouter, supprimer des attributs
Raccourcis clés:
  F6: Ouvrir la table
  Ctrl+E: Activer mode édition
  Ctrl+S: Sauvegarder les modifications
  Ctrl+clic: Sélection multiple
Astuce: Cliquer sur une ligne sélectionne l'objet sur la carte
Manipulation et analyse de données
Module 3

## Slide 13
Calculateur de champs
Créer des champs calculés automatiquement:
Expressions géométriques:
  $area / 10000 → Surface en hectares
  $length → Longueur en mètres
  $x, $y → Coordonnées du centroïde
Expressions texte:
  upper("nom") → Majuscules
  concat("prénom", ' ', "nom") → Concaténation
  left("code", 2) → Premiers caractères
Expressions conditionnelles:
  if("surface" > 10000, 'Grande', 'Petite')
Sur sélection uniquement: Cocher "Mettre à jour uniquement les entités sélectionnées"

## Slide 14
Jointures attributaires
Principe: Relier une couche géo à un tableau via identifiant communExpressions géométriques:
Étapes:
  Vérifier le champ commun: Mêmes valeurs, même format
  Configurer: Clic droit > Propriétés > Jointures > "+"
  Définir: Couche à joindre, champ source, champ cible
  Valider: Vérifier les champs joints dans la table
Gestion des NULL:
  NULL = aucune correspondance trouvée
  Causes: espaces, caractères différents, types incompatibles
  Solution: nettoyer les données avant jointure
Rendre permanente: Exporter la couche pour figer les champs joints

## Slide 15
Géotraitements essentiels
Zone tampon (Buffer):
  Crée une zone de X mètres autour d'objets
  Applications: servitude 35m cours d'eau, périmètre protection 500m
Découpage (Clip):
  Extrait partie d'une couche dans une emprise
  Applications: routes d'une commune, parcelles d'un secteur
Intersection:
  Combine deux couches avec attributs des deux
  Applications: parcelles en zone de servitude avec infos propriétaires
Boîte à outils (Ctrl+Alt+T):
  Accès à tous les algorithmes QGIS/GDAL/GRASS
  Recherche par mot-clé
  Historique des outils récents

## Slide 16
Exercice 3
Jointure et calcul : superficie des parcelles par propriétaire
Joindre un tableau Excel de propriétaires à une couche parcellaire, calculer la superficie en hectares et sélectionner les parcelles supérieures à 5 ha.
Installer l’extension spreadsheet layers.
  Configurer la jointure dans Parcelles> Jointures
  Vérifier les champs joints dans la table d'attributs
  Ouvrir le calculateur de champs, créer le champ "superficie_ha" avec $area / 10000
  Filtrer par expression pour sélectionner les parcelles > 5 ha
  Exporter la sélection en nouvelle couche

## Slide 17
Représentation cartographique
Symbole unique:
  Un style pour tous les objets
  Couleur, contour, épaisseur, opacité
Carte catégorisée:
  Une couleur par catégorie
  Champ: type d'OCS, statut, propriétaire
  Utiliser palettes ColorBrewer qualitatives
Carte graduée:
  Dégradé selon valeur numérique
  Méthodes: Quantiles, Jenks (ruptures naturelles)
  Maximum 5 classes pour lisibilité
Visibilité par échelle:
  Afficher/masquer selon niveau de zoom
  Améliore performances et lisibilité
Symbologie et analyse visuelle
Module 4

## Slide 18
Étiquetage efficace
Activation et mise en forme:
  Propriétés > Étiquettes > Champ source
  Police, taille, couleur du texte
  Halo blanc: Contour pour lisibilité sur tous fonds
Placement automatique:
  QGIS place automatiquement
  Gère les collisions
Expressions d'étiquettes:
  concat("NOM", '\n(', round("SURFACE_HA", 1), ' ha)')
  if("STATUT" = 'En cours', upper("NOM"), "NOM")
Astuces:
  Visibilité par échelle pour éviter surcharge
  \n dans expressions = saut de ligne

## Slide 19
Exercice 4
Créer une carte catégorisée d'une couche des travaux_eau 2026 avec des étiquettes de communes, sur fond OpenStreetMap.
  Ajouter un fond OSM
  Paramétrer la symbologie catégorisée sur le champ "eu_ep_aep"
  Appliquer une rampe de couleurs et ajuster l'opacité des polygones
  Activer les étiquettes communes avec tampon blanc pour la lisibilité

## Slide 20
Composeur d'impression
Création (Ctrl+P):
  Espace de composition indépendant
  Format A4/A3, orientation, résolution (300 DPI impression)
Élément Carte:
  Emprise, échelle, grille de coordonnées
  Échelles normalisées: 1:5000, 1:10000, 1:25000
Règles TOLE (obligatoires):
  Titre: Descriptif, daté si nécessaire
  Orientation: Flèche Nord
  Légende: Symboles expliqués, unités précisées
  Échelle: Barre graphique (reste correcte si photocopiée)
  Source: Auteur, organisme, date données, projection
Mise en page et création d'atlas
Module 5

## Slide 21
Atlas
Principe: Générer automatiquement N fiches cartographiques depuis une couche de couverture
Configuration:
  Activer Atlas: Panneau Atlas > Générer un atlas
  Couche de couverture: Communes, parcelles, secteurs
  Nom de page: Champ pour le nom de chaque fiche
  Paramètres zoom: Marge autour entité ou échelle fixe
Variables dynamiques:
  [% @atlas_pagename %] → Nom de l'entité courante
  [% "NOM_COMMUNE" %] → Valeur d'un champ
  [% concat("Fiche N°", @atlas_featurenumber, "/", @atlas_totalfeatures) %]
Légende dynamique: "Uniquement les entités dans la carte"

## Slide 22
Export et partage
Export PDF:
  Haute résolution (300 DPI)
  Format officiel pour rapports administratifs
  Compression activée pour réduire taille
Export image (PNG/JPEG):
  PNG: Sans perte, pour cartes avec textes
  JPEG: Compressé, pour e-mails et documents Word
  Résolution: 150 DPI écran, 300 DPI impression
Export SVG:
  Format vectoriel pour édition graphique
  Compatible Inkscape/Illustrator
Partage projet:
  .qgz + données liées dans archive ZIP
  Ou GeoPackage unique contenant toutes les couches
  Chemins relatifs activés pour portabilité

## Slide 23
Exercice 5
Produire un atlas de N fiches cartographiques (une par commune) affichant les travaux en cours, les réseaux d'eau et les parcelles concernées, avec titre dynamique et légende.
  Créer une mise en page avec tous les éléments TOLE
  Configurer l'atlas sur la couche communes
  Paramétrer le titre dynamique avec la variable @atlas_pagename
  Prévisualiser les fiches et corriger les débordements d'étiquettes
  Exporter l'atlas en PDF multi-pages

## Slide 24
Exploiter le relief : BD ALTI et LiDAR
Exploiter la BD ALTI® (1m – 5m)
EXTRACTION
Création de Courbes de Niveau
  Générer des isolignes d'altitude à partir d'un raster MNT.
VISUALISATION 3D
Création d'un Ombrage (Hillshade)
  Simuler l'éclairage du soleil pour donner un effet de relief.
HYDROLOGIE
Extraction de Bassin Versant
  Modéliser l'écoulement de l'eau à partir d'un MNT.
Exploiter le LiDAR HD (20cm)
NUAGES DE POINTS
Prise en main des fichiers LAS/LAZ
  Charger et visualiser des données LiDAR classifiées.
CONVERSION
De Nuage de points à Raster (MNT/MNS)
  Filtrer les classes pour générer un terrain ou une surface.
Module 6

## Slide 25
Création de Courbes de Niveau
Principe
  Isoligne reliant les points de même altitude, calculée à partir d'un raster MNT
  Équidistance à choisir selon l'usage : 1m pour la précision, 5m pour une vue d'ensemble
Extraction (Traitement > Extraction de contours)
  Charger le MNT (raster) dans QGIS
  Ouvrir la boîte à outils (Ctrl+Alt+T), rechercher « Contours »
  Choisir la bande et définir l'intervalle entre courbes (ex : 1m)
  Exporter le résultat en couche vectorielle ligne
Habillage cartographique
  Champ ELEV : valeur d'altitude portée par chaque courbe
  Étiqueter uniquement les courbes maîtresses (multiples de 5 ou 10) pour la lisibilité
  Lissage : Vecteur > Géométrie > Lisser, pour un rendu plus naturel
Astuce : une équidistance trop faible sur un MNT bruité génère des courbes surchargées et illisibles.

## Slide 26
Création d'un Ombrage (Hillshade)
Principe
  Simule l'éclairage du relief par une source lumineuse virtuelle
  Fait ressortir les formes du terrain : crêtes, vallées, ruptures de pente
Génération (Raster > Analyse > Ombrage)
  Charger le MNT dans QGIS
  Raster > Analyse > Ombrage (ou l'algorithme gdaldem hillshade)
  Azimut de la lumière : 315° (Nord-Ouest, valeur standard)
  Angle de la lumière : 45° (hauteur du soleil)
  Facteur Z : exagération verticale, à augmenter si le relief est plat
Habillage
  Superposer une couche colorée avec le mode de fusion « Multiplier »
  Régler l'opacité de l'ombrage pour ne pas écraser les couleurs
Astuce : un ombrage multidirectionnel évite les artefacts liés à un éclairage unique.

## Slide 27
Extraction de Bassin Versant
Principe
  Modélise l'écoulement de l'eau à partir de la topographie du MNT
  Bassin versant : surface qui draine l'eau vers un même point exutoire
Étapes (boîte à outils GRASS / SAGA)
  Remplir les dépressions du MNT (Fill Sinks / r.fill.dir)
  Calculer la direction d'écoulement (Flow Direction)
  Calculer l'accumulation de flux (Flow Accumulation)
  Définir le point exutoire (ex : station de mesure, avaloir)
  Délimiter le bassin versant (Watershed basins)
Applications
  Bassin versant amont d'un point de captage d'eau potable
  Zone de collecte pour le dimensionnement d'un réseau pluvial
Astuce : la BD ALTI (5m) suffit souvent ; le LiDAR HD affine les résultats en zone urbaine.

## Slide 28
Prise en main des fichiers LAS/LAZ
Format
  Nuage de points 3D classifié : coordonnées X, Y, Z + attributs par point
  LAS : format standard non compressé ; LAZ : version compressée, environ 10x plus léger
Classification (codes ASPRS courants)
  2 : Sol
  3 à 5 : Végétation (basse, moyenne, haute)
  6 : Bâtiment
  9 : Eau
Chargement dans QGIS
  Couche > Ajouter une couche > Nuage de points
  QGIS génère un index (.lax ou copc.laz) au premier affichage
  Panneau Symbologie : styliser par Classification, Élévation ou Intensité
Astuce : privilégier le format COPC (Cloud Optimized Point Cloud) pour de meilleures performances sur de gros volumes.

## Slide 29
De Nuage de points à Raster (MNT/MNS)
Principe
  MNT (Modèle Numérique de Terrain) : altitude du sol seul
  MNS (Modèle Numérique de Surface) : altitude du sol + bâti + végétation
Conversion (Traitement > Nuage de points > Rasteriser)
  Pour un MNT : filtrer la classe 2 (sol) avant rasterisation
  Pour un MNS : conserver tous les points, agrégation par altitude maximale
  Définir la résolution de sortie (ex : 20cm pour du LiDAR HD)
  Choisir la méthode d'agrégation : minimum, maximum, moyenne, densité
Export
  Enregistrer en GeoTIFF pour réutilisation (courbes de niveau, ombrage...)
Astuce : un calcul MNS moins MNT (calculateur raster) donne la hauteur de la végétation et du bâti.

## Slide 30
Exercice 6
Projet de synthèse : de la donnée brute à l'atlas cartographique
Mobiliser l'ensemble des compétences de la formation. Import et gestion de données, relief (BD ALTI / LiDAR), analyse spatiale, symbologie et mise en page pour produire un atlas complet sur un secteur communal.
  Importer les couches communes et travaux_eau 2026 fournies, vérifier le SCR (EPSG:3949)
  Ajouter les routes
  Charger le MNT (BD ALTI) du secteur et générer un ombrage (hillshade) en fond de carte
  Extraire les courbes de niveau tous les 5m et les intégrer à la composition
  Joindre le tableau des propriétaires à la couche parcellaire et calculer la superficie en hectares
  Symboliser les travaux en cours par une carte catégorisée, avec étiquetage des communes
  Créer une mise en page A3 avec les éléments TOLE et générer un atlas (une fiche par commune) en utilisant le model .QPT existant.
  Exporter l'atlas final en PDF multi-pages
Comparer le rendu de la carte avec et sans ombrage LiDAR HD sur une zone urbaine
Bonus :
Quizz final

## Slide 31
Formation QGIS
Merci !
tristan14123.github.io/formation_qgis/
tristan.vachaudez@saint-lo-agglo.fr